## Slide 1
차량 번호판 인식
프로그램
조현욱

## Slide 2
Table of contents
1
프로젝트 목표
2
개발 환경 및 사용 프로그램
3
기능 순서도
4
문제점 및 해결 사항
5
구현 결과

## Slide 3
프로젝트 목표
차량 번호판 인식 프로그램 만들기
구현 목표
- NVIDIA Jetson Nano를 활용하여 Linux 환경에서 개발
- OpenCV와 Python Tesseract로 OCR(광학식 문자 판독기) 구현

## Slide 4
개발 환경 및 사용 프로그램
-개발 환경 :
１）NVIDIA Jetson nano를 활용하여 Linux 환경에서 개발
２）Windows anaconda 가상환경에서 개발
-사용 프로그램 : VSCode 및 Pycharm
-사용 언어 : Python

## Slide 5
기능 순서도
Image to gray
GaussianBlur
Thresholding
Contours
Tesseract
이미지를 읽고 이미지를 흑백으로 변환합니다.
gray_image에 GaussianBlur를 적용하여 노이즈를 줄입니다.
blurred_image에 대해 최적의 임계값을 자동으로 계산하고, 이를 기반으로 이미지를 이진화합니다.
이진 이미지에서 윤곽선을 찾습니다. 그리고 원본 이미지에 찾은 윤곽선을 그립니다.
테서렉트 OCR을 사용하여 임계값 이미지에서 텍스트를 추출합니다.

## Slide 6
기능 순서도（코드）
Image to gray
GaussianBlur
Thresholding
Contours
Tesseract
gray_image = cv2.cvtColor(image,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
Blurred_image = cv2.GaussianBlur(gray_image, (5, 5), 0)
_, threshold_image = cv2.threshold(blurred_image, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)
contours, _ = cv2.findContours(threshold_image, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) cv2.drawContours(image, contours, -1, (0, 255, 0), 2)
extracted_data = pytesseract.image_to_string(threshold_image, lang='kor_k', config='--psm 6')

## Slide 7
문제점 및 해결 사항
사용한 Jetson Nano 보드에서 한글이 분리돼서 쳐지는 현상이 발생
-> 한글을 써야 하는 코드에서 '한글 깨짐' 현상이 발생
한글을 사용해야 하는 코드는 Windows
anaconda 가상환경에서 개발 진행
-> 추후에 위의 문제가 계속 발생한다면 Jetson Nano를 교체해야 함
Windows 환경
Jetson Nano Linux 환경
문제점1
해결사항1

## Slide 8
문제점 및 해결 사항
기존에는 사각형의 꼭지점을 4개 찾은 후 번호판을 찾는 식으로 코드를 작성하여 정확도가 많이 떨어짐
'haarcascade_russian_plate_number.xml' 파일을 사용하여 러시아 차량 번호판을 탐지하는 데 특화된 하르 분류기(Haar Classifier)를 사용함
문제점2
해결사항2

## Slide 9
문제점 및 해결 사항
번호판을 인식할 때 숫자와 한글이 아닌 이상한 문자를 출력하는 경우가 있음
우리나라 차량 번호판은 보통 한글은 1개, 숫자는 6 or 7개이므로
추출된 텍스트가 한글이 1개, 숫자가 6 or 7개이면 출력하도록 하고, 한글과 숫자를 제외한 문자는 출력되지 않도록 코드를 짬.
문제점3
해결사항3

## Slide 10
문제점 및 해결 사항
번호판을 인식할 때 한번에 바로 인식 못하는 경우가 많았음.
그리고 차량의 사진마다 크기가 달라서 번호판을 찾지 못하는 경우도 많았음.
While문을 활용하여 번호판을 인식하지 못한 경우 번호판을 인식할 때 까지
작은 이미지의 경우 1.5배씩 확대하고, 큰 이미지의 경우 1.04배씩 확대하도록 하여 성능을 높임.
문제점4
해결사항4

## Slide 11
문제점 및 해결 사항
*성능을 개선했지만, 사진이 비스듬하게 찍혀있거나, 기울어있다면 번호를 인식하지 못하는 경우가 많았음.
추후에 모델 학습을 더 시키거나
Yolo를 이용한 객체 탐지(Object Detection) 기술을 이용하여 해결할 수 있음.
추후에 해결해야 할 문제점
해결방안

## Slide 12
구현 결과1
차량1
차량2
차량3

## Slide 13
구현 결과2
차량4
차량5
차량6